Exercício Saída analógica

1– Imagine um sistema que utiliza um gradador para variar a potência fornecida a uma resistência de aquecimento. Faça um sistema que funcione como um controle on off. Os limites do controle on off devem ser 80% e 90% do sensor(limites para ligar e desligar a resistência). Quando ligada a resistência, a saída do CLP deve ir a 90% e, quando “desligada”, a saída do CLP deve ir a 30%.

2 - Ajuste de velocidade atraves de saida analogica – Considere um motor acionado por um inversor de frequencia. O inversor esta configurado para ter a referencia de velocidade recebida atraves de uma de suas entradas analogicas (0...10 Vcc). Elabore um aplicativo que permita ajustar a velocidade do motor, usando para isto um botao pulsador B1 (NA) para aumentar a velocidade e um
botao pulsador B2 (NA) para diminuir a velocidade do motor.